# Text boxes

ВИБРОТРАМБОВКИ

СЕРИИ «ТСС»

БЕНЗИНОВЫЕ И

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ

ОДНОХОДОВАЯ

ТСС-RM75H

Вибротрамбовка

(другое название «вибронога») - это ручной инстру

-

мент, необходимый для быстрого и качественного уплотнения различ

-

ных типов грунтов: песка, щебня, и прочих вязких и сыпучих покрытий

для дальнейшего проведения строительных работ. В отличие от ви

-

броплит, вибротрамбовка нужна для работ на небольших площадях,

где трудно или невозможно работать на более крупном оборудовании.

Часто их используют, если Вам нужно залить бетоном, построить

ленточный фундамент, укрепить и забетонировать опоры различных

сооружений.

При выборе вибротрамбовки, в первую очередь стоит обращать

внимание на:

•

размер башмака, который определяет мобильность трамбовки:

чем он будет меньше, тем удобнее будет на узких участках, а чем

больше – на широких.

•

максимальную частоту ударов в минуту, которая показывает про

-

изводительность оборудования. Самую большую частоту удара

имеет бензиновая трамбовка.

•

вес и габариты вибротрамбовки, они подбираются в зависимо

-

сти от задач и условий работы. Для узких мест на перекрытиях

нужна небольшая маловесная вибротрамбовка, так как она более

маневренна, а при уплотнении дренажа и траншей понадобится

тяжелая машина.

Виды работ, выполняемых с помощью вибротрамбовок TСС:

•

устройство бетонного пола на первых этажах и в подвалах зданий;

•

строительство ленточных фундаментов;

•

укрепления и бетонирование опор различных сооружений;

•

установки свай, мачт;

•

оформление пешеходных и подъездных дорожек;

•

обеспечения прочной, твёрдой основы для размещения опорных

слоёв и свай.

Группа компаний ТСС производит 6 видов бензиновых и электрических

вибротрамбовок, отличающихся высокой надежностью и максимальной

г

лубиной уплотнения среди вибротрамбовок данного типа.

Вибротрамбовки

TСС - RM75H

и

TСС - RM75L

идеально походят для

работы на открытых площадках там, где сложно использовать катки и

виброплиты. Благодаря надежным двигателям, вибротрамбовки этих

серий имеют высокий ресурс.

Вибротрамбовки серии

TСС - RM80H

специально разработаны нами

для профессионалов своего дела и являются

являются флагманом

среди вибротрамбовок

группы компаний ТСС.

Они собраны из лучших

комплектующих, надежны и неприхотливы. Поэтому могут использо

-

ваться в любых условиях.

Вибротрамбовки

TСС - HDC70

,

TСС - HDC80

,

TСС - HDC90

обору

-

дованы электрическими двигателями и работают от сети. Являются

не

дорогим, но эффективным инструментом для трамбовки грунта.

Незаменимы для работы в закрытых помещениях.

Виброплиты TСС осуществляют весь спектр уплотнительных

работ и  зарекомендовали себя как надежные и долговечные

машины, безотказно работающие в сложных климатических

условиях.

www.tss.ru

Тел: 8 (800) 250-41-44

+7(495) 258-00-20

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.tss.ru