Форма согласно ГОСТ 24258-88

Паспорт

1.         Общие данные Подмости передвижные сборно-разборные применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.

Наименование Вышка-тура «АРИС»

Организация-разработчик ЗАО ЦНИИОМТП г. Москва

Шифр проекта ТУ 5225-002-501600065319-05

Предприятие (организация)-изготовитель ООО «Арисона»

Дата изготовления _________________________________________

Допускаемая температура окружающей среды, *С (минимальная и максимальная) +40,-40

Нормы проектирования :СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.»,  ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные»

Нормы изготовления : ТУ 5225-002-501600065319-05 «Вышка-тура «АРИС»Технические условия.», СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные» Технические условия.

ГоСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», , ГоСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытие лакокрасочное. Подготовка металлических  поверхностей перед окрашиванием.», ГоСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.», ГоСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия.»,  ГоСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.», ГоСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества.»

2.         Характеристика и основные технические данные:       Передвижная сборно-разборная  вышка-тура «АРИС»

(далее - вышка),  предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ. Вышка имеет два исполнения в зависимости от ширины рамы 1,0 м и 1,4 м.

Нормативная нагрузка , Па (кгс/кв.м) 200

Максимальная высота (подъема, установки),   20 м

Масса комплекта лесов,   ______

3.          Данные о материале несущих (расчетных) элементов

Наименование элементов и деталей:

3.1 Рама отделочная (1386-3.12.000)

Материал: труба 30 х 30 х 1,5

труба 25 х 1,5 ГоСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГоСТ 10705-80,

круг 14-В ГоСТ 2590-88 Ст3пс ГоСТ 535-88

лист 3мм Б-ПН-3 ГоСТ 19903-74

3.2 Рама отделочная 1,1 (1386-3.01.000)

Материал: труба 30 х 30 х 1,5

труба 25 х 1,5 ГоСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГоСТ 10705-80,

круг 14-В ГоСТ 2590-88 Ст3пс ГоСТ 535-88

лист 3мм Б-ПН-3 ГоСТ 19903-74

3.3 Связь диагональная (1386-3.03.000)

Материал: труба 25 х 1,5 ГоСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГоСТ 10705-80

3.4 Настил (1382-3.11.000)

Материал: швелер 25 х 70 х 25 х 2 В-Ст3пс 5 ГоСТ 10705-80

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Вышка-тура «АРИС» соответствует рабочим чертежам и наименованию изделия                      ТУ 55225-002-501600065319-05

2. Проведены испытания статической нагрузкой Па ( кгс/кв.м ) 200

Продолжительность испытания 120 мин.

3. Вышка-тура «АРИС» признаны годными для работы.

наименование изделия

Дата  продажи    «_______» _______________________ 20______ г.